激光测平仪的知识和应用

来源：昆山华乃尔精密仪器有限公司     www.huanair.com       2011年3月9日

一、基本型激光测平仪E910

1．测量功能：

塔架法兰平面度、内倾度

机架发电机底座、主轴轴承底座和齿轮箱底座平面度

轮毂法兰平面度

偏航、变桨轴承平面度

2．技术参数

(1)系统

功能              内置3种测量程序

测量距离          40M

操作温度          0～50℃

相对湿度          10～95％

最大显示误差      ±显示值的1％＋1个分辨率

重量              12Kg

仪器箱尺寸        W×H×D  480×340×180显示单元

(2)显示单元

制作材料     氧化铝/ABS工程塑料

键盘         多功能贴膜数字式键盘

显示屏       类型：彩色VGA，大小：5.7英寸

电池         4节R14碱性干电池

工作时间     大约30 hrs (正常操作)

显示精度     最低0.001mm

内存         1000组

输出接口     R232接口

尺寸         192.5*192.5*45 mm

重量         1.25 Kg

(3) D22激光发射器

激光输出功率      <1mW

激光波长          635～670nm，红色可见光

激光束直径          6mm

测量距离          R<40M(标准型)

电源               1*R14

水平精度           0.02 mm/ m

微调范围           0.1 mm/ m

工作时间           24hrs

外壳材料          铝合金

重量              2.65Kg

(4) E5激光接收器

类型              双轴PSD接收器

外壳材料          铝合金

接收器读数范围    20 mm *20 mm

接收器读数精度    0.001mm

线性度            优于±1%＋1位数

电子倾角仪精度    ±0.1º

防护级别          IP Class 66， 67

尺寸              60×60×42 mm

重量              186g

二、加强型激光测平仪 E900

1．测量功能：

塔架法兰平面度、内倾度

机架发电机底座、主轴轴承底座和齿轮箱底座平面度

轮毂法兰平面度

偏航、变桨轴承平面度

塔架上下法兰平面度

塔架筒体母线直线度

加强型激光测平仪E900(升级前型号为W402,风电专用)

2．技术参数：

(1) 系统

功能              内置3种测量程序

测量距离          40M

操作温度          0～50℃

相对湿度          10～95％

最大显示误差      ±显示值的1％＋1个分辨率

重量              12Kg

仪器箱尺寸        W×H×D  480×340×180显示单元

(2) 显示单元

制作材料     氧化铝/ABS工程塑料

键盘         多功能贴膜数字式键盘

显示屏       类型：彩色VGA，大小：5.7英寸

电池         4节R14碱性干电池

工作时间     大约30 hrs (正常操作)

显示精度     最低0.001mm

内存         1000组

输出接口     R232接口

尺寸         192.5*192.5*45 mm

重量         1.25 Kg

(3)  D22激光发射器

激光输出功率      <1mW

激光波长          635～670nm，红色可见光

激光束直径          6mm

测量距离          R<40M(标准型)

电源               1*R14

水平精度           0.02 mm/ m

微调范围           0.1 mm/ m

工作时间           24hrs

外壳材料          铝合金

重量              2.65Kg

(4)  E5激光接收器

类型              双轴PSD接收器

外壳材料          铝合金

接收器读数范围    20 mm *20 mm

接收器读数精度    0.001mm

线性度            优于±1%＋1位数

电子倾角仪精度    ±0.1º

防护级别          IP Class 66， 67

尺寸              60×60×42 mm

重量              186g

(5)  D46棱镜

外壳材料           铝/钢

折射精度           ±0.01mm/m(2 arc sec.)

转动范围           360º

微调               0.1mm/m(20 arc sec.)

滑动范围           ±2”(±50mm)

水平调整范围       ±3/16”(±5mm)

垂直调整范围       ±3/16”(±5mm)

倾角调整范围        ±2 º

激光入射孔尺寸      Φ3/4”(Φ20)

水平仪精度          0.3 º(5mm/m)

重量                1800g

塔架法兰的平面度测量
圆面(如法兰)的平面度/扭曲度的测量也基于三个参考点的使用，这三个点在圆面上间隔120°。决定测量点的数目和它们中用来形成激光平面的三个参考点。这样，所有显示的测量结果都将是相对于这三个选定的参考点/激光平面的值。法兰的内圆和外圆(ID/OD) 均可测量，最多可处理 300 个测量点。然后可在 EasyLink(版本2.2)程序中显示图表，还可以进一步使用测量值来测试不同的设置：最适合中心、最适合零点周围、最适合所有正数/所有负数、最适合绝对值等

使用旋转激光器测量。在全三维环境中进行直接评估。
测量后直接在显示器设备中以全三维图像形式查看结果。然后使用不同的计算设置轻松评估结果，例如，三点参照、最适合或所有正数。现在也可以在现场直接进行评估，而不必像之前那样中断评估过程去操作安装了独立分析程序的PC。这使得生产效率大为提高。
系统包括带电旋转头的旋转激光发射器D23。以下简要说明该系统的工作方式：发射器发出的激光束不断旋转并生成覆盖整个测量物体的参考平面。由于不必为每个新测量位置对中激光束，所以执行测量的速度更快。您可以将探测器置于目标测量点，然后通过按下一个按钮记录下读数。一般一名操作员即可执行测量。然后可以直接在测量系统的显示器设备中生成包含图形和测量数据的 PDF报告。将记录有关测量对象的所有信息。
公司网站： http://www.huanair.com 
公司地址：江苏省昆山市前进西路1888号

昆山华乃尔精密仪器有限公司   www.huanair.com

昆山华乃尔精密电子有限公司   www.huanair.com.cn